热空气老化试验箱的基础知识介绍

热空气老化试验箱又名换气式高温老化试验箱，适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性，试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。

热空气老化试验箱是以换气的方式(即底部进气、顶部出气)，用新进来的空气氧化产品，从而达到换气老化的实验效果。

热空气老化试验箱共有五种型号：HT/QLH-100、HT/QLH-225、HT/QLH-500、HT/QLH-800、HT/QLH-010，规格对应为：450×450×500mm、500×600×750mm、700×800×900mm、800×1000×1000mm、1000×1000×1000mm，五种规格的转盘直径：Φ250mm、Φ350mm、Φ500mm、φ600mm、φ800mm，通过耐高温低噪音电机，多叶式离心风轮带动风叶产行风循环，从而保证换气老化功能的正常实现。

热空气老化试验箱的结构特点：设备突破了国内现有产品的设计思路，具有漂亮的外观，理想的拼装方式，紧凑的箱体结构，安装使用极为方便。外表美观，实用大方，操作简便，工作室后部备有鼓风风道，内安装有加热器等部件，配有一对鼓风系统，使风道内冷热空气吹入工作室中，以保证工作室温度要求。采用超细玻璃保温棉，两道耐高温硅橡胶密封条进行密封，进品风机等性能佳的配件保证产品质量及使用寿命。

热空气老化试验箱箱体结构箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器，带定时功能，控温精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。老化箱装置配有低转速转盘。箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。

1、热空气老化试验箱放置前后左右各80公分不可放置东西。

2、长期停机不使用，应定期每半月给老化试验箱通电，通电时间不小于1小时。

3、定期（每3个月）清洗冷凝器：对于压缩机采用风冷冷却的，应定期检修冷凝风机，并对冷凝器进行去污除尘，以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的，除须保证其进水压力、进水温度外，还必须保证相应流量，并定期对冷凝器内部进行清洗除垢，以获取其持续的换热性能。

4、定期（每3个月）清洗蒸发（除湿）器：因试品的洁净等级各异，在强制风循环作用下，蒸发（除湿）器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。

5、循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡：与清洗蒸发器相似，因老化试验箱的工作环境各异，循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。

6、水路、加湿器清洗：若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧，可能损坏加湿器，所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。

7、换气式老化试验箱坚持每次试验完毕后，将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右，再切断电源，并擦干净工作室内壁。