紫外老化试验箱系类的试验箱的用途分析

紫外老化试验箱是模拟光照的老化试验设备，专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性，只需要几天或几周时间，设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象，同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。

台式紫外老化试验箱：做纯粹的紫外光老化照射试验。

紫外线耐气候试验箱：采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数，可以高效仿真自然气候

光伏紫外老化试验箱：针对于光伏、太阳能行业做老化试验

光伏紫外湿冻试验箱：适用于光伏组件（太阳能电池板）做热循环、湿冻循环、高温高湿双85试验，以确认组件能否承受高温高湿之后随之的负温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效，另外确定光伏组件曝露在高湿度下而产生的热应力及能够抵抗湿气长期渗透的能力.是光伏组件行业必不可少的测试设备。

购买紫外老化试验箱是请注意，紫外老化试验箱的标准配置：

1、内胆水位自动补水

2、样品架夹具数量：20块

3、样品架夹具尺寸：404×105（mm）

4、箱盖为双向翻盖式 ，开闭轻松自如

5、在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管

6、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水

7、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮

8、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行

9、加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀

10、实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁，梯形状